## Slide 1: 誤りパターン埋込み型ステガノグラフィにおける画質劣化の評価
J0929 索手一平

## Slide 2: LSB法
1 | 0 | 0
LSB平面
埋め込みデータ
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
概要
  埋め込みデータ（バイナリ）を埋め込み対象のLSB平面と置き換える
特徴
  LSBが変化しやすい → 誤り率が高い
Notes: 図については言わなくていい（もっとシンプルに

## Slide 3: 誤りパターン埋め込み法
0
概要
  埋め込みたいデータを誤りパターンに変換し，誤りパターンとLSB平面の排他的論理和をLSB平面に埋め込む
特徴
  LSBが変化しにくい → 誤り率が低い
  冗長なビット列 → 埋め込み率が低い
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
LSB平面
(100)2に対応する
誤りパターン
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
（００００１００）２
⊕
Notes: 誤りパターンの説明部分をもっとわかりやすくいえないか？
冗長→より長い
ハミング重みが….→ 1の数が少ない
例を添えて言うのもあり
100は悪い例、これで排他的論理和をとればいいじゃん！
111を使う

## Slide 4: 誤りテーブルを用いた変換
問題点
  メモリ制約の大きい環境での実装が困難
埋め込みデータ | 誤りパターン
000 | 0000000
… | …
100 | 0001000
… | …
111 | 1000000
誤りパターンテーブル
埋め込みデータ
参照
決定
１００
誤りパターン
0001000

## Slide 5: 本研究の目的
目的１
  誤りパターン埋め込み法におけるテキスト情報埋め込み時の画質劣化と埋め込み率のトレードオフ関係を実験的に明らかにする．
目的２
  Shalkwijkの数え上げ符号を用いた誤りパターンの動的な生成手法の提案．
テキスト情報
埋め込み
Notes: 一枚目のスライドでステガノグラフィについてを書き，一緒に目的を書く

## Slide 6: Shalkwijkの数え上げ符号とは
概要
  長さｎ，ハミング重みkの２進数列xの集合に対し，一意の１０進数i(x)を
  の範囲で割り当てる符号化手法
i(x) | x | i(x) | x
0 | 0011 | 3 | 1001
1 | 0101 | 4 | 1010
2 | 0110 | 5 | 1100
n=4, k=2の場合の割り当て表

## Slide 7: 提案手法
i(x) | x | i(x) | x
0 → 5 | 0011 | 5 → 8 | 1001
1 → 6 | 0101 | 6 → 9 | 1010
2 → 7 | 0110 | 7 → 10 | 1100
i(x) | x
0 → 1 | 0001
1 → 2 | 0010
2 → 3 | 0100
3 → 4 | 1000
  i(x) ： 埋め込みデータ
  x ： 誤りパターン
i(x) | x
0 | 0000
n=4, k=2
n=4, k=1
n=4, k=0
0 → 1
1 → 2
2 → 3
3 → 4
4 → 5
i(x) | x | i(x) | x
0 | 0011 | 3 | 1001
1 | 0101 | 4 | 1010
2 | 0110 | 5 | 1100
i(x) | x
0 | 0001
1 | 0010
2 | 0100
3 | 1000
Notes: いらない 後ろに回す

## Slide 8
手順１
実験手順（１）
前提条件
  メッセージはほぼ等確率で発生する8ビットコードの列とする
手順１．誤りパターンの埋め込み
  メッセージの各コードに対し提案手法を用いて誤りパターンを生成する
  LSB平面との排他的論理和をとり画像に埋め込む
  MSE : 平均二乗誤差，MAX : 最大ピクセル値（255）
  d : 異なるLSBの数，n : 画像の総ピクセル数
メッセージ
生成器
誤りパターン
変換器
埋め込み前画像
埋め込み後画像
⊕
埋め込み前画像
PSNR値，誤り率
計算器
PSNR値
誤り率
Notes: 一つにまとめる
文章いらない，画像をバンと貼ってその流れに沿って説明する
誤り率の式などは済に書いておくのも有り

## Slide 9: 実験手順（２）
手順２． データの算出
  誤りパターン埋め込み前後の画像を比較し，PSNR値と誤り率を算出する.
  MSE : 平均二乗誤差，MAX : 最大ピクセル値（255）
  d : 異なるLSBの数，n : 画像の総ピクセル数
メッセージ
生成器
誤りパターン
変換器
埋め込み前画像
埋め込み後画像
⊕
埋め込み前画像
PSNR値，誤り率
計算器
PSNR値
誤り率
手順2

## Slide 10: 実験結果（１）
使用した画像
  サイズ：256×256px
  フォーマット：8bitグレイスケールビットマップ
  SIDBA標準画像のLenna
誤りパターンの範囲
  8bit〜128bit
  8bitごとに算出
Lenna.bmp

## Slide 11: 実験結果（２）
Chart: 埋め込み率[%]
| 100.0 | 50.0 | 33.3333333333333 | 25.0 | 20.0 | 16.6666666666666 | 14.2857142857142 | 12.5 | 11.1111111111111 | 10.0 | 9.09090909090909 | 8.33333333333333 | 7.69230769230769 | 7.14285714285714 | 6.66666666666666 | 6.25
誤り率 | 50.1099 | 15.065 | 7.8964 | 5.8167 | 4.5822 | 3.7659 | 3.1708 | 2.7466 | 2.4109 | 2.153 | 1.915 | 1.7044 | 1.5442 | 1.3885 | 1.2741 | 1.178
PSNR | 51.1316 | 56.3511 | 59.1565 | 60.4841 | 61.52 | 62.3722 | 63.1191 | 63.7429 | 64.309 | 64.8003 | 65.3092 | 65.8151 | 66.2438 | 66.7052 | 67.0787 | 67.4194
Notes: PSNR値は50db以上で高画質であると言われており，すべての埋め込み率においてPSNRが50dbを越えていることからLSBを変化させただけでは画像の劣化があまりないことがあまり起こらないことがわかります．
また，埋め込み率が20%を下回ったあたりからは誤り率が上凸向きに減少しており20%以上とは変化の仕方が変わっているということがわかりました．

## Slide 12: 今後の予定
128bit以上の誤りパターンでのデータの採取
さまざまな画像でのデータの採取
SSIMを用いた評価
Notes: いらない

## Slide 13: 実験結果（３）
元画像
誤りパターン長8bit
誤りパターン長128bit

## Slide 14: 変換方法
8ビットのデータ(00011011)2(=27)を16ビットの誤りパターンに変換する場合
１．オフセットの計算

## Slide 15: LSB法と誤りパターン埋め込み法の比較
 | LSB法 | 誤りパターン埋め込み法
誤り率 | 高い | 低い
埋め込み率 | 低い | 高い